路外駐車場設置届チェック表

| 届出書 （省令第１条） | 設置届出書 | 可 ・ 否 |
| --- | --- | --- |
| 届出書添付図面 （省令第１条） |  |  |
| 位置図 | 縮尺1/10,000以上 位置図に路外駐車場の位置を表示する。 設計者の氏名、住所、電話番号を位置図右下すみに記載すること。 | 可 ・ 否 |
|  |  | 可 ・ 否 |
| 平面図 | 縮尺1/200 以上 平面図には次に掲げる事項を表示しなければならない。 １ 路外駐車場の区域 ２ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他 の主要な施設（建築物の内部にあるものを除く。） ３ 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行 令（昭和32年政令第340 号）第７条第１項に規定する道路の 部分、陸橋の下、橋及びトンネル | 可 ・ 否 |
| ※建築物である路 外駐車場の場合 | １ 各階平面図 縮尺1/200 以上 ２ 立面図 縮尺1/200 以上 ２面以上 ３ 断面図 縮尺1/200 以上 ２面以上 ４ 詳細図（屈曲部、傾斜部） 縮尺1/200 以上 ５ 照度計算書〔施行令第13条〕 ６ 換気計算書〔施行令第12条〕 | 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 |
| 構造及び設備 （法第11条） | 法令の規定による構造及び設備の基準 |  |
| 面 積 （施行令第６条） | 自動車の駐車の用に供する面積については５００㎡以上あるか。 | 可 ・ 否 |
| 出口及び入口 （施行令第７条） （道路交通法第 44条） | １ 以下に掲げる道路及び道路の部分に設けてはならない。 ・ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の道路 の部分 ・ 横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５ｍ 以内の道路の部分 ・ 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、知的障害児通 園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施 設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０ｍ 以内の道路の部分（当該出入口に接する柵の設けられた 歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、 かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車 線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあ っては、当該出入口の反対側及びその左右２０ｍ以内の | 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 |
|  | 部分を含む。） ・ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂 の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、橋 （トンネル、橋に設ける場合は、施行令第７条第２項、第 ３項の手続き） ・ 交差点の側端又は道路の曲がり角から５ｍ以内の部分、 ・ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前 後に５ｍ以内の部分 ・ 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそ れぞれ前後に１０ｍ以内の道路の部分 ・ 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車 の停留場を表示する表示柱又は標示板が設けられている 位置から１０ｍ以内の部分 ・ 幅員が６ｍ未満の道路 ・ 縦断勾配が１０％を超える道路 ２ 前面道路が２以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼすお それの少ない道路に設けること。 ３ 駐車の用に供する部分の面積が６，０００㎡以上の場合、 出口と入口を分離し、かつそれらの間隔を道路に沿って１０ ｍ以上とする。 ４ 出口及び入口において自動車の回転を容易にするため必要 があるときは、隅切り１．５ｍ以上 ５ 出口の構造は、当該出口から２ｍ後退した車路の中心線上 １．４ｍの高さにおいて道路の中心線に直角に向かって、左 右それぞれ６０度以上の範囲内で歩行者確認 | 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 |
| 車 路 （施行令第８条） （建築基準法第 ２条第１号） | １ 自動車が円滑かつ安全に走行できる車路を設けなければな らない。 ２ 幅員５．５ｍ以上、一方通行の場合は３．５ｍ（当該車路 に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行 者の通行の用に供しない箇所は2.75ｍ）以上 ※３ はり下の高さ２．３ｍ以上 ※４ 屈曲部（ターンテーブル設置箇所除く）は５ｍ以上の内の り半径で回転可能 ※５ 傾斜部の縦断勾配は、１７％以下 ※６ 傾斜部の路面は粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。 | 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 可 ・ 否 |
| ※駐車部分の高さ （施行令第９条） | はり下の高さ２．１ｍ以上 | 可 ・ 否 |
| ※避難階段 （施行令第10条） （建築基準法施 行令第 123条 第１項、第２項） | 直接地上へ通ずる出入口のない階には、建築基準法施行令第１ ２３条第１項若しくは第２項に規定する避難階段又はこれに代わ る設備を設ける。 | 可 ・ 否 |
| ※防火区画 | 給油所その他火災の危険のある施設を附置する場合、当該施設 | 可 ・ 否 |

| （施行令第11条） （建築基準法第 ２条第７号） | と路外駐車場とを耐火構造の壁又は甲種防火戸によって区画する。 |
| --- | --- |
| ※換気装置 （施行令第12条） | 内部の空気を１時間10回以上直接外気と交換する能力を有する 換気装置を設ける。ただし、窓その他開口部の換気に有効な部分 の面積がその階の床面積の1/10以上あればよい。 | 可 ・ 否 |
| ※照明装置 （施行令第13条） | 車路の路面10ルックス以上、駐車部分の床面２ルックス以上の 照度を保つのに必要な照明装置を設ける。 | 可 ・ 否 |
| ※警報装置 （施行令第14条） | 自動車の出入及び道路交通の安全確保のために必要な警報装置 を設ける。 | 可 ・ 否 |
| ※特殊の装置 （施行令第15条） | 予想しない特殊な装置をつける場合は、国土交通大臣の認定が 必要。 | 可 ・ 否 |
| 供用時間等の明示 （施行令第17条） | 利用しようとする者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の 額を明示しなければならない。 | 可 ・ 否 |

路外駐車場管理規程チェック表

| 条 文 | 管理規程に定めなければならない事項 | 可 ・ 否 |
| --- | --- | --- |
| 法第13条第２項 | 駐車場の名称 | 可 ・ 否 |
| 法第13条第２項 | 駐車場管理者の氏名及び住所 （法人の場合は、その名称及び所在地、 代表者の氏名及び住所） | 可 ・ 否 |
| 法第13条第２項 省令第２条第１項 | 供用時間に関する事項 （休業日、１日における供用時間の開始・ 終了時刻を定める） | 可 ・ 否 |
| 法第13条第２項 省令第２条第２項 | 駐車料金に関する事項 | 可 ・ 否 |
| 法第13条第２項 省令第２条第３項 | 路外駐車場の供用契約に関する事項 （駐車する自動車の滅失・損傷についての 損害賠償に関する事項を含むこと） | 可 ・ 否 |
| 法第13条第２項 | 構造上、駐車できない自動車 | 可 ・ 否 |
| 法第13条第２項 省令第３条第１項 | 附帯して行う業務 （燃料の販売、自動車の修理その他） | 可 ・ 否 |

※　管理規程は、上記の記載事項を全て含んでいること。